## Slide 1: Сверление отверстий в деталях из древесины

## Slide 2
Цель:
Создание условий для
приобретения
учащимися знаний о
технологии сверления
в деталях из древесины

## Slide 3: Сверление –
это технологическая операция получения отверстия с помощью сверла, путем снятия стружки.

## Slide 4: Отверстия-
углубления в деталях любой формы в поперечном сечении
Виды отверстий по форме

## Slide 5: Виды отверстий по глубине
Сквозное
Глухое

## Slide 6: Спиральное сверло с направляющим центром
центр
Спиральные канавки
хвостовик
Режущая кромка

## Slide 7: Центровое перовое сверло
Хвостовик
Центр
Подрезатель
Режущая кромка

## Slide 8: Винтовое сверло

## Slide 9: Шнековое сверло

## Slide 10: Виды сверл.
№ пп | Наименование | Назначение
1 | Спиральное сверло с направляющим центром | 
2 | Центровое перовое сверло | 
3 | Винтовые свёрла | 
для точного сверления поперёк волокон древесины
для сверления неглубоких отверстий большого диаметра
для сверления глубоких отверстий

## Slide 11: Виды сверл.
№ пп | Наименование | Назначение
4 | Ложечное сверло | 
5 |  | для сверления любых отверстий
для сверления вдоль волокон древесины
Спиральное сверло

## Slide 12: Ложечное сверло
Режущая кромка
Хвостовик

## Slide 13: Спиральное сверло
хвостовик
Спиральные канавки
Режущая кромка
Режущая кромка

## Slide 14: Элементы сверла.
№ пп | Наименование | Назначение
1 | Хвостовик | 
2 | Режущие кромки | 
3 | Винтовые канавки | 
для крепления в патроне
для подрезания волокон древесины
для вывода стружек

## Slide 15: Ручные инструменты для сверления
Буравчик
Коловорот
Дрель с закрытой передачей
Дрель с открытой передачей

## Slide 16: Коловорот
упор
рукоятка вращения
патрон
сверло

## Slide 17: Дрель
рукоятка вращения
упор
рукоятка захвата
патрон

## Slide 18: Приёмы сверления коловоротом

## Slide 19: Правила безопасной работы
1. Надежно закреплять заготовку и подкладную доску на верстаке.
2. Надёжно, без перекоса закреплять сверло в патроне.
3. Ручку дрели и коловорота вращать плавно, без рывков.
4. Дрель и коловорот класть на верстак сверлом от себя.

## Slide 20: Правила безопасной работы: проверь свои знания
1. При сверлении надёжно закрепляй заготовку и подкладочную доску на верстаке, иначе…
А – отверстие придётся пересверливать
Б – могут получится неровные края отверстия на заготовке и на выходе сверло просверлит крышку верстака
В – затупится режущая кромка сверла
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Закрепление заготовки при горизонтальном сверлении

## Slide 21: Правила безопасной работы: проверь свои знания
2. Надёжно, без перекоса закрепляй сверло в патроне, иначе…
А – отверстие получится овальное
Б – это может привести к поломке сверла и травме
В – придёт в негодность патрон
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Неправильное закрепление сверла в патроне

## Slide 22: Правила безопасной работы: проверь свои знания
3. Ручку коловорота или дрели вращать свободно, без больших усилий, иначе…
А – поломается дрель
Б – поломается сверло
В – отверстие будет просверлено не по метке
Подумай!!!
Правильно
Подумай!!!
Закрепление заготовки при вертикальном сверлении

## Slide 23: Правила безопасной работы: проверь свои знания
В – придется ставить на верстак защитное ограждение
А – рука может натолкнуться на режущую кромку сверла, когда мы берем инструмент из лотка
Б – коловорот (дрель) будет мешать обработке заготовки
Правильно
Подумай!!!
Подумай!!!
4. Коловорот или дрель надо класть на верстак сверлом от себя потому, …
Положение инструмента на крышке верстака

## Slide 24
Практическая работа

## Slide 26
Рефлексия
Подведение итогов урока
Задания | Баллы
Фронтальный опрос (жетоны) | 
соблюдение критериев качества выполнения практической работы | 
Практическая работа | 
письменные ответы на карточках | 
Тест | 
Взаимооценка | 
Итог: |