## Slide 1: Диктант
Величина равная произведению силы на … называется работой.
Работа обозначается буквой…
Единица измерения механической работы в СИ называется…
Работа может быть … и …
Когда тело движется горизонтально, то работа силы тяжести
Гиря неподвижно висит на проволоке, механическая работа при этом…
Мощность – это величина, равная отношению
Мощность обозначается буквой …
Ватт – единица измерения мощности в СИ равна отношению…
Чем большая работа совершается за единицу времени, тем … мощность.

## Slide 2: Диктант
Величина равная произведению силы на … называется работой.(путь)
Работа обозначается буквой…(А)
Единица измерения механической работы в СИ называется…(джоуль)
Работа может быть … и … (положительной, отрицательной)
Когда тело движется горизонтально, то работа силы тяжести …(равна нулю)
Гиря неподвижно висит на проволоке, механическая работа при этом… (не совершается)
Мощность – это величина, равная отношению… (работы ко времени)
Мощность обозначается буквой …(N )
Ватт – единица измерения мощности в СИ равна отношению…( джоуля к секунде)
Чем большая работа совершается за единицу времени, тем … мощность.(больше)

## Slide 3: Критерии оценивания
«5»-10 баллов
«4»-8-9 баллов
«3»-6-7 баллов
«2»-5 баллов и меньше

## Slide 4: Простые механизмы

## Slide 5
Простые механизмы - устройства (приспособления), позволяющие преобразовать силу, в силу, существенно большую.
Простые механизмы
Рычаг Наклонная плоскость
(блок, ворот, лом) (клин, винт)
Простые механизмы дают выигрыш в силе.

## Slide 6: Рычаг – твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.
Рычаг начал применяться людьми ещё в глубокой древности. С его помощью удавалось поднимать тяжёлые каменные плиты при постройке пирамид в Древнем Египте.

## Slide 7
ℓ - плечо силы, м. (ОА и ОВ – плечи сил F₁ и F₂ )

## Slide 8
Сила, дейст-вующая на грузы слева, F1, н | Плечо силы L1, м | Сила, дейст-вующая на грузы справа, F2,Н | Плечо силы L2, м | F2/F1 | l1/l2
1 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2
2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1
3 | 6 | 2 | 10 | 0,6 | 0,6

## Slide 9
Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил.
F₁ ⁄ F₂ = ℓ₂ / ℓ₁

## Slide 10: Рычаги в технике, быту и природе.

## Slide 11
Различные части тела животного и человека, например конечности, могут действовать как рычаг.
Одноплечный рычаг руки человека
Рычаги передней конечности
собаки

## Slide 12
Наклонная плоскость — простой механизм в виде плоской поверхности, установленной под углом, отличным от прямого, к горизонтальной поверхности.

## Slide 13: Клин — простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого сходятся под острым углом. Используется для раздвижения, разделения на части обрабатываемого предмета.

## Slide 14: Ворот - это два колеса, соединенные вместе и вращающиеся вокруг одной оси, например, колодезный ворот с ручкой.

## Slide 15: тест
1.В | 2.Г
3.А | 4.В
5.Г | 6.Г
7.Б | 8.Г

## Slide 16: Домашнее задание
§ 47 составить таблицу: «Рычаги в быту, природе и технике»